## Slide 4
Notes: Basilica Ulpia – Fori Imperiali - Colonna Traiana

## Slide 7
Notes: Bassorilievo della Scena 58, raffigurante l’Arco di Traiano con tre statue nell’Attico, i magazzini portuali, i cantieri navali e due templi: uno in alto dedicato ad afrodite e uno nella riva del mare dedicato a Diomede.

## Slide 10
Notes: L’Arco è stato costruito con la messa in opera di grossi blocchi di marmo sovrapposti a secco e perfettamente combacianti, legati in corrispondenza dei giunti interni con grappe di piombo. Si rileva una notevole perizia nel inserire i rostri romani nelle facciate e di elementi decorativi ai lati del fornice e nei fianchi dell’Arco.

## Slide 11
Notes: I blocchi di pietra venivano murati colando il metallo fuso dall’esterno attraverso piccoli canali scavati nella pietra e tuttora visibili nei loro imbocchi.

## Slide 12
Notes: Antichi rostri romani.

## Slide 13
Notes: Dipinto del Pinturicchio (1502 – 1507) - Pio II giunge ad Ancona per dare inizio alla crociata, dove è raffigurato l’Arco di Traiano, sotto il Guasco.

## Slide 14
Notes: Dipinto di Vittore Carpaccio – La predica di Santo Stefano (1514) dove nello sfondo è raffigurato l’Arco di Traiano……con delle scale laterali.

## Slide 15
Notes: Stampa del 1784 raffigurante la veduta del porto di Ancona con l’Arco di Traiano (acquaforte A. DunKer , incisore Giorgio Hachert)

## Slide 16
Notes: Ingrandimento della stampa dove è possibile vedere una scalinata d’accesso al Fornice.

## Slide 17
Notes: L’eroina Stamira riprodotta in un quadro del pittore anconetano ottocentesco Francesco Podesti, che durante l’assedio di Ancona del 1173 da parte dell’imperatore bizzantino Federico Barbarossa ebbe il coraggio d’incendiare una posizione nemica tramite della resina e della pece appositamente predisposta.

## Slide 19
Notes: Grazie all’impegno dell’allora Soprintendente Edoardo Galli (1880-1956) nel 1938, sono stati eseguiti degli scavi atti ad evidenziare le originarie fondazioni sino ad incontrare il fondo sabbioso sommerso dall’acqua del mare. La fondazione a pianta ottagona risultò formata perlopiù da blocchi di duro calcare del Conero disposti a scarpa e giuntati tra loro con malta pozzolana.

## Slide 20
Notes: Mentre i laterali rivelano una fattezza più economica di massi più piccoli misti a riprese con mattoni di laterizio. Di seguito vennero quindi eseguiti dalla Soprintendenza i lavori di consolidamento e restauro dell’Arco.

## Slide 21
Notes: I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale risparmiarono l’Arco, ma distrussero il tessuto edilizio attorno ad esso. Dal dopoguerra a seguito dei lavori di interramento per l’ampliamento delle banchine portuali e dei cantieri navali l’Arco venne sempre più allontanato, alterando il rapporto fondamentale con il mare.
Comunque, nonostante la presenza di alcune modeste lesioni dovute anche al passaggio in adiacenza della vecchia ferrovia, ha continuato a mostrare tutta la sua potente stabilità.

## Slide 22
Notes: Il basamento lapideo dell’Arco ha un ingombro a terra pari a circa mq. 56,00 mentre l’ingombro totale dell’Arco, fornice compreso, è pari a circa mc. 1.000,00. Dai monitoraggi con ultrasuoni eseguiti e dalle misure esterne dei blocchi lapidei, si ipotizza un nucleo centrale di risulta probabilmente all’epoca della costruzione di volta in volta riempito con malta cementizia e detriti. L’apertura arcuata (fornice) invece riporta una larghezza di passaggio pari a ml. 3,00 x una lunghezza di circa ml. 4,00 e per un’altezza all’intradosso di circa ml. 7,50. L’attico riporta una superficie cornici comprese pari a mq. 45,00. Le dimensioni odierne chiaramente tengono conto delle degradazioni ed erosioni del materiale lapideo avvenute con il trascorrere dei secoli.

## Slide 23
Notes: In seguito i tre gruppi di incassi per perni di metallo nell’attico sono stati accuratamente rilevati e approfonditamente studiati negli anni “60 dall’archeologo Sandro Stucchi (1922 – 1991), docente di archeologia e di storia romana presso l’Università di Urbino. Dallo studio risultò che tre statue di bronzo dorato erano in antico collocate vicino alla cornice, esattamente in asse con le sottostanti iscrizioni di dedica a Traiano, a sua moglie Plotina e a sua sorella Marciana. Stucchi ha anche definitivamente escluso, a seguito delle indagini eseguite, la presenza allora ipotizzata da Ciriaco Pizzecolli (1392 – 1452) di statue equestri.

## Slide 25
Notes: Modellino ricostruttivo dell’Arco presente presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, che tenta di mostrarne l’aspetto originario.

## Slide 31
Notes: L’attuale sistemazione: costruzione scalinata nel 1858 (voluta dal Papa Giovanni Maria Mastai Ferretti). Progetto Ing. Michele Bevilacqua e impresa Mengoni.

## Slide 33
I lavori di restauro dell’arco di Traiano sono stati eseguiti alla fine del 2022 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino con lo scopo della tutela e della valorizzazione del bene monumentale. I lavori sono stati realizzati dall’impresa Sardellini Costruzioni di Macerata. Per la realizzazione dell’intervento di restauro, la Soprintendenza ha beneficiato degli studi congiunti sullo stato del monumento effettuati dall’Università Politecnica delle Marche e dall’Autorità di sistema portuale, finanziati dal progetto europeo Remember che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, materiale e immateriale, del porto di Ancona. Anche il Rotary club Ancona Conero è stato tra gli sponsor di tali lavori.